Anexa 16

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

Filiala Teritorială _____________

Aviz

Nr.______ / _____________ Faza S.F. În urma verificării documentaţiei depuse de__________________________(titular) pentru Studiul de Fezabilitate aferent proiectului______________________________________________ _______________________(denumirea proiectului) propus a se realiza prin masurile 313/322b cofinantate prin PNDR, în ______________________________________________________________(adresa amplasamentului), se certifică faptul că Studiul de Fezabilitate este întocmit în conformitate cu recomandările, prevăzute la punctul A din Fişa Tehnică de verificare a criteriului „încadrarea în specificul arhitecturii locale”, anexată la prezentul aviz. Presedinte, Nume: Semnatura: Întocmit, Data: Nume: Semnatura: Data:

Nr.______ /_____________ Faza P.A.C. În urma verificării documentaţiei întocmită de arhitect / conductor arhitect cu drept de semnătură____________________________________(numele) pentru proiectul_______________ _____________________________________________(denumirea proiectului) propus a se realiza prin măsurile 313/322b, cofinanţate prin PNDR, în _________________________________________(adresa amplasamentului) se certifică faptul că proiectul de investiţii propus RESPECTA / NU RESPECTA criteriul de „încadrare în specificul arhitecturii locale” şi îndeplineşte / nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctele A şi B din Fişa Tehnică de verificare a criteriului „încadrarea în specificul arhitecturii locale”, anexată la prezentul aviz. Presedinte, Nume: Semnatura: Întocmit, Data: Nume: Semnatura: Data:

FIŞA TEHNICĂ DE VERIFICARE A CRITERIULUI ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL ARHITECTURII LOCALE

MASURA  313 / 322b

Solicitant: ……………………………………………………………….............................…….

Denumire Proiect: ……………………………………………………………............................

…………………………………………....…………………………………................................

Amplasament Proiect: ………………………………………………………..............................

……………………………………………………………………………..................... ..............

A. Recomandări Faza SF pentru Avizul SF nr. ____ / __________ :

- Parcela, pe care se va implementa proiectul, respectă prevederile legale privind amplasarea acesteia faţă de zonele de risc ( inundaţii, alunecări de teren ) sau în arii (rezervaţii) naturale protejate.

- Aria minimă a parcelei va fi 1.000 mp iar deschiderea minimă la stradă ( cale de acces ) va avea o valoare conform reglementărilor urbanistice locale, sau, unde acestea nu există, conform tradiţiei locale. Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi.

- Procent de Ocupare a Terenului ( P.O.T.) va fi max. 20 %. Acest procent este rezultatul raportului dintre Aria Construită totală (suma ariilor construite ale tuturor construcţiilor din planul general) şi Aria parcelei. Valoarea P.O.T. va rămâne neschimbată şi se va aplica şi în cazul unor viitoare extinderi sau completări cu construcţii în incintă. În cazul unor construcţii existente, Aria Construită a acestora va fi inclusă de la început în calculul P.O.T. Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente.

- Coeficient de Utilizare a Terenului ( C.U.T.) va fi max. 0,50. Acest coeficient este rezultatul raportului dintre Aria Desfăşurat Construită ( suma ariilor desfăşurat construite ale tuturor construcţiilor din planul general – nu se includ ariile subsolurilor ) şi Aria parcelei. Valoarea C.U.T. va rămâne neschimbată şi se va aplica şi în cazul unor viitoare extinderi sau completări cu construcţii în incintă. În cazul unor construcţii existente Aria Desfăşurat Construită a acestora va fi inclusă de la început în calculul C.U.T. Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente.

- Retragerile de la stradă, faţă de limitele de proprietate stânga/dreapta şi faţă de limita de proprietate spate , vor avea valori conform reglementărilor urbanistice locale, sau, unde acestea nu există, conform tradiţiei locale. Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente.

- Asigurarea, în incintă, a unui număr de locuri de parcare egal cu numărul camerelor cu funcţiunea cazare turişti, eventual acoperite dar numai în sistem tip „pergolă”, realizat numai din lemn (structură aparentă). Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente, iar pentru  modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări.

- Volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la elementele importante de peisaj sau construite. Nu se admite mascarea monumentelor istorice, de arhitectură ( biserici, clopotniţe, troiţe, conace, cule, statui, locuinţe tradiţionale cu valoare de patrimoniu, peisaj rural construit, ruine, situri arheologice  etc ) sau naturale ( creste montane, cascade, arbori semnificativi/protejaţi, luciu de apă, peisaj marin etc. ) existente, sau îngrădirea accesului  la acestea.

- Construcţie :

  - Volumetria va fi simplă, lipsită de elemente parazitare. Construcţiile vor fi aşezate raţional pe teren ( pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientate faţă de punctele cardinale, faţă de elementele ambient ale cadrului natural/construit, faţă de reperele de interes ) ;

  - Paramentul va fi finisat conform tradiţiei locale. Nu se admite utilizarea betonului aparent, a pereţilor cortină, placajelor ceramice, din sticlă sau materiale plastice. Nu se admit culori stridente, saturate ;

  - Raportul plin / gol va fi adaptat tipologiei locale. Se recomandă ferestre drepunghiulare sau pătrate ( nu se admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale ) ;

  - Tâmplăria ( interioară şi exterioară ) va fi proiectată şi realizată conform tipologiilor de  inspiraţie locală. Se recomandă geamuri tip „termopan”(numai partea din sticlă), sau ferestre duble sau triple în unu, două sau trei canate, obloane din lemn. Nu se admit tâmplărie confecţionată din metal sau plastic, obloane rulante, cărămidă de sticlă, policarbonat ;

  - Elementele adiacente construcţiei ( terase, scări exterioare, stâlpi, parapeţi, balustrade, grilaje, copertine ) vor fi concepute şi realizate în spiritul tradiţiei locale. Nu se admit confecţii metalice aparente, baluştri, ornamente din material plastic ;

- Acoperiş :

  - Formă geometric simplă, conformă tradiţiei locale. Se recomandă şarpante din lemn cu pante simetrice  ce vor avea valori adaptate regimului pluvial regional. Nu se admit pante asimetrice, coame rupte, coame cu o apă prelungită peste cealaltă sau coame suprapuse ;

  - Învelitoare va fi adaptată tradiţiei locale. Se recomandă materialele tradiţionale – ceramică, lemn, paie, stuf, piatră, ardezie etc. Nu se admit învelitori metalice        ( tablă lisă, tablă cutată, tablă profilată etc.), materiale plastice sau bituminoase, indiferent de tramentul suprafeţei aparente. Nu se admit, de asemenea, culorile stridente, atipice, străine de tradiţia locală ;

  - Lucarnele vor avea forme adecvate tradiţiei locale. Se pot admite ferestre tip luminator, dacă acestea nu modifică volumetria şi aspectul general al acoperişului Nu se admit volume neconforme tradiţiei locale, tâmplărie confecţionată din metal sau plastic, geam armat, policarbonat ;

  - Tinichigeria va fi concepută cu o geometrie simplă, discretă. Nu se admit decoraţii la jgheaburi şi burlane, ornamente de coamă din materiale plastice sau similar.

- Anexele gospodăreşti trebuie să respecte exigenţele construcţiei principale. Nu se admit construcţii anexe prefabricate din beton armat aparent, tip „container”, construcţii metalice aparente.

- Amenajări incintă :

- Împrejmuirile şi porţile vor fi concepute şi executate utilizând geometrie, cromatică şi materiale conforme tradiţiei locale, ( se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale - piatră, lut, lemn, nuiele, înălţime redusă a gardului - max. 1,50 m la stradă, streşinire acolo unde este cazul) Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente, iar pentru  modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări.;

  - Zidurile  de sprijin (după caz),  drumurile, aleile, platformele, spaţiile de parcare vor fi realizate din materiale locale. Se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – pământ compactat, dalaje piatră, piatră spartă, macadam, pavele, grassbeton. Nu se admite beton aparent, îmbrăcăminţi asfaltice etc. Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente, iar pentru  modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări.

- Canalizare, platforme gospodăreşti :

Prin proiect, se va asigura colectarea apelor menajere şi pluviale, precum şi gestionarea deşeurilor menajere, conform Avizelor de principiu, anexate documentaţiei prezentate.

Amplasarea platformelor gospodăreşti sau construcţiilor anexe cu rol de depozitare temporară a deşeurilor menajere se va face la o distanţă de min. 10 m de corpurile de clădire cu funcţiuni de locuire, cazare şi alimentaţie public ;

Se va asigura, din faza de proiectare organizarea colectării diferenţiate a deşeurilor menajere şi evacuarea acestora în mod ecologic, complet şi ritmic. Nu se admite depozitarea deşeurilor menajere pe termen mai lung de o săptămână sau incinerarea acestora în incintă.

Constituie un avantaj pentru proiect utilizarea de fose septice microbiologice ecologice sau microstaţii de epurare, acolo unde nu există reţea de canalizare menajeră comunală. De asemenea, colectarea în sistem intern de incintă, canalizat, a apelor pluviale şi utilizarea acestora, acolo unde nu există reţea de canalizare plauvială comunală.

ATENŢIE:

- valorile de la pct. 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt minime ; în cazul  în care prevederile Planului Urbanistic General - Regulamentului Local de Urbanism sunt mai restrictive – P.O.T., C.U.T. mai mici, distanţe minime mai mari, locuri de parcare mai multe – acestea vor avea prioritate faţă de valorile specificate în prezentele recomandări ;

- asigurarea distanţelor corecte faţă de elementele construite, infrastructură, reţele de transport generatoare de stress, platforme ecologice ;

- dimensionarea responsabilă, raţională şi economică a construcţiilor;

- executarea modernizărilor/extinderilor construcţiei cu respectarea strictă a criteriilor enunţate ;

- izolarea termică optimă a construcţiilor în perpectiva necesităţii obţinerii Ceritificatul energetic al construcţiei ;

- folosirea surselor alternative de energie, a aparatelor de încălzire şi preparare a apei calde în sistem centralizat cu funcţionare pe gaze naturale, lemn/combustibili pe bază de lemn. Nu se acceptă centrale termice sau sobe care să funcţioneze cu comustibil lichid-derivaţi ai petrolului sau fosili-cărbune ;

- amenajarea de perdele fonice de plantaţii.

ACESTE RECOMANDĂRI ŞI CONDIŢII VOR STA LA BAZA PROIECTĂRII, IAR ÎN URMA VERIFICĂRII RESPECTĂRII ACESTORA SE VA ELIBERA AVIZUL-FAZA PAC PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIULUI <ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL ARHITECTURII LOCALE >.

| O.A.R Filiala __________________________________ | Am luat la cunoştinţă: |
| --- | --- |
| Arhitect/Conductor arhitect : _________________________________________ ( Nume, Prenume ) Data :___/ ___/ 200 _________ (Semnătură) | Solicitant : __________________________________________ ( Nume, Prenume ) Data :___/ ___/ 200__ __________________ (Semnătură) |

B.Fişă tehnică de verificare, Faza PAC pentru Avizul PAC nr. ____ / __________

| Nr. Crt. | A. Condiţii generale | Răspuns |
| --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU |
| 1 | Numai pentru construcţii noi şi extinderi | Parcela respectă prevederile legale privind amplasarea faţă de zonele de risc ( inundaţii, alunecări de teren ) sau în arii (rezervaţii) naturale protejate. |  |  |
| 2 |  | Aria minimă a parcelei – 1.000 mp, deschiderea minimă la stradă conform reglementărilor urbanistice locale, sau unde acestea nu există, conform tradiţiei locale. Această exigenţă nu se aplică la extinderi. |  |  |
| 3 |  | Procent de Ocupare a Terenului ( P.O.T.) – max. 20 % Aria Construită (suma ariilor construite ale tuturor obiectelor de plan general) / Aria parcelei. |  |  |
| 4 |  | Coeficient de Utilizare a Terenului ( C.U.T.) – max. 0,50 Aria Desfăşurat Construită ( suma ariilor desfăşurat construite ale tuturor obiectelor de plan general – nu se includ ariile subsolurilor ) / Aria parcelei. |  |  |
| 5 |  | Retrageri | a | faţă de stradă | conform reglementărilor urbanistice locale, sau, unde acestea nu există, conform tradiţiei locale. |  |  |
|  |  |  | b | faţă de limitele de proprietate stânga, dreapta |  |  |  |
|  |  |  | c | faţă de limita de proprietate spate |  |  |  |
| 6 |  | Asigurarea, în incintă, a unui nr. de locuri de parcare egal cu nr. camerelor cu funcţiunea cazare turişti, eventual acoperite numai în sistem tip „pergolă”, realizat numai din lemn. Această exigenţă se aplică şi pentru modernizare, atunci când proiectul prevede astfel de lucrări. |  |  |
| 7 |  | Amplasare | Volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la elementele importante de peisaj sau construite < nu se admite mascarea monumentelor istorice, de arhitectură sau naturale existente, sau îngrădirea accesului la acestea > |  |  |
| Nr. Crt. | B. Condiţii specifice* | DA | NU |
|  |  | Arhitectură | material | Arhitectură | material |
| 8 | Construcţie | a | Volumetrie simplă, conformă tipologiilor locale, lipsită de elemente parazitare |  |  |  |  |
|  |  | b | Parament finisat (material, tehnici şi cromatică) conform tradiţiei locale < nu se admit beton aparent, pereţi cortină, placaje ceramice, din sticlă sau materiale plastice, nu se admit culori stridente, saturate > |  |  |  |  |
|  |  | c | Raport plin / gol adaptat tipologiei locale, formă a ferestrelor adaptată specificului local ( pătrată, dreptunghiulară, în arc ) < nu se admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale > |  |  |  |  |
|  |  | d | Tâmplărie interioară şi exterioară din materiale şi cu cromatică de inspiraţie locală ( se recomandă geamuri tip “termopan”(numai partea din sticlă) sau ferestre duble sau triple în unu, două, sau trei canate, obloane din lemn ) < nu se admit tâmplărie confecţionată din metal sau plastic, obloane rulante, cărămidă de sticlă, policarbonat > |  |  |  |  |
|  |  | e | Elemente adiacente construcţiei ( terase, scări exterioare, stâlpi, parapeţi, balustrade, grilaje, copertine ) tratate în spiritul tradiţiei locale < nu se admit confecţii metalice aparente, balustri, ornamente din material plastic > |  |  |  |  |
| 9 | Acoperiş | a | Formă geometrică simplă, conformă specificului local ( se recomandă şarpante din lemn cu pante simetrice cu valori adaptate regimului pluvial regional ) < nu se admit pante asimetrice, coame rupte, coame cu o apă prelungită peste cealaltă sau coame suprapuse > |  |  |  |  |
|  |  | b | Învelitoare din materiale şi cu cromatică conforme tradiţiei locale ( se recomandă materialele tradiţionale – ceramică, lemn, paie, stuf, piatră, ardezie etc. ) < nu se admit învelitori din materiale metalice, plastic sau bituminoase, indiferent de tratamentul suprafeţei aparente, de asemenea culorile stridente, atipice, străine de tradiţia locală > |  |  |  |  |
|  |  | c | Lucarne cu forme adecvate tradiţiei locale ( se pot admite ferestre tip luminator, dacă acestea nu modifică volumetria şi aspectul general al acoperişului ) < nu se admit volume neconforme tradiţiei locale, tâmplărie confecţionată din metal sau plastic, geam armat, policarbonat > |  |  |  |  |
|  |  | d | Tinichigerie cu geometrie simplă, discretă < nu se admit decoraţii la jgheaburi şi burlane, ornamente de coamă din material plastice sau similare > |  |  |  |  |
| 10 | Anexe Gospodăreşti | Respectă exigenţele construcţiei principale -enunţate la pct.8 şi 9 < nu se admit construcţii anexe prefabricate din beton armat apparent, tip „container”, construcţii metalice aparente > |  |  |  |  |
| 11 | Amenajări incintă | a | Împrejmuiri şi porţi cu geometrie, cromatică şi din materiale conforme tradiţiei locale ( se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – piatră, lemn, nuiele - , înălţime redusă a gardului-max. 1,50m-la stradă, cale de acces, streşinire ) Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente, iar pentru modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări. |  |  |  |  |
|  |  | b | Ziduri de sprijin (după caz), drumuri, alei, platforme, spaţii de parcare realizate din materiale tradiţionale, locale ( se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – pământ compactat, zidării, dalaje piatră, piatră spartă, macadam, pavele, grassbeton ) < nu se admite beton aparaent, îmbrăcăminţi asfaltice > Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţilor existente, iar pentru modernizare numai dacă proiectul prevede astfel de lucrări. |  |  |  |  |
| 12 | Canalizare, Platforme gospodăreşti | Prin proiect se asigură colectarea apelor menajere şi pluviale, precum şi gestionarea deşeurilor menajere, conform Avizelor de principiu anexate documentaţiei prezentate |  |  |  |  |
| * Condiţiile menţionate la punctele 8 – 12 se aplică atât pentru construcţii noi, cât şi pentru modernizări şi extinderi |
| EVALUARE • Pct. 1 ÷ 7 se respecta obligatoriu. Dacă un singur răspuns este NU, atunci concluzia analizei va fi : nu se încadrează în specificul arhitectural local • Pentru pct. 8 ÷ 12 fiecare răspuns se va puncta cu 2 pct, unul pentru material si unul pentru arhitectura. Dacă rezultatul este mai mic de 15 puncte pentru DA, atunci concluzia analizei va fi : nu se încadrează în specificul arhitectural local | Total pct. 1 ÷ 7 |  |  |
|  | Total pct. 8 ÷ 12 |  |  |  |  |
|  | Total răspunsuri DA şi NU |  |  |

CONCLUZIE : Proiectul se încadrează în specificul arhitecturii local

| O.A.R Filiala __________________________________ | Am luat la cunoştinţă: |
| --- | --- |
| Arhitect/Conductor arhitect : _________________________________________ ( Nume, Prenume ) Data :___/ ___/ 200__ _________________ (Semnătură) | Solicitant : _____________________________________________ ( Nume, Prenume ) Data :___/ ___/ 200__ __________________ (Semnătură) |